## Slide 1
INTRODUCCION A CONTROLADORES EN ARDUINO

## Slide 2: FUNCIONES I/0
condicionI_O  INPUT, OUTPUT o INPUT_PULLUP
pinMode(pin, condicionI_O);
Ejemplo:
pinMode(8, OUTPUT); //salida
pinMode(8, INPUT); //entrada
pinMode(8, INPUT_PULLUP); //entrada con resistencia interna pullup

## Slide 3: FUNCIONES I/0
PULL-UP EXTERNA
PULL-UP INTERNA

## Slide 4: FUNCIONES I/0
Escribir salidas  digitalWrite(8, HIGH); //1 lógico (5V)
Escribir salidas  digitalWrite(8, LOW); //0 lógico (0V)
⁝
Leer entradas  valorEntrada = digitalRead(8); //lectura

## Slide 5: EJEMPLO FUNCIONES I/0
void setup() {
pinMode(4,INPUT_PULLUP);
pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop() {
if(digitalRead(4)==LOW)
digitalWrite(13,HIGH);
else
digitalWrite(13,LOW);
}

## Slide 6: FUNCIONES TIEMPO
delay(ms); //Retardo en ms
delay(1000); //Retardo de 1000 ms /1 segundo
delayMicroseconds(us); //Retardo en microsegundos
delayMicroseconds(10); //Retardo de 10 microsegundos

## Slide 7: Ejemplo FUNCIONES TIEMPO
int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
}
void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
delay(1000); // waits for a second
digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off
delay(1000); // waits for a second
}

## Slide 8: FUNCIONES TIEMPO
time = micros(); //cantidad de microsegundos desde que arranco el programa.
Desborda en 4.294.967.296 us.
time = millis(); //cantidad de milésimas de segundo desde que arranco el programa.
Desborda en aproximadamente 50 días

## Slide 9: Ejemplo FUNCIONES TIEMPO
uint32_t tiempoInicio;
uint32_t tiempoMax=2000;
int ledPin = 13;
void setup(){
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop(){
if(millis()-tiempoInicio<tiempoMax/2)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
//algo que necesite hacer
if(millis()-tiempoInicio>=tiempoMax/2)
digitalWrite(ledPin, LOW);
if(millis()-tiempoInicio>=tiempoMax)
tiempoInicio=millis();
//algo que necesite hacer
}

## Slide 10: Objeto serial

## Slide 11: Objeto serial
Serial.begin(speed);
Serial.begin(speed, config);
Config:
SERIAL_5N1
SERIAL_6N1
SERIAL_7N1
SERIAL_8N1 (the default)
SERIAL_5N2
SERIAL_6N2
SERIAL_7N2
SERIAL_8N2
SERIAL_5E1: even parity
SERIAL_6E1
SERIAL_7E1
SERIAL_8E1
SERIAL_8E2
SERIAL_5O1: odd parity
SERIAL_6O1
SERIAL_7O1
SERIAL_8O1
SERIAL_8O2
Speed:
4800
9600
19200
38400
57600
115200
Serial.end();

## Slide 12: Objeto serial
cantidadDatosBuffer = Serial.available();
Ejemplo:
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
}

## Slide 13: Objeto serial (tabla ascii)

## Slide 14: Objeto serial
int datoRecibido = Serial.read();
Serial.print(val)
Serial.print(val, format)
Format:
Serial.print(val, BIN)
Serial.print(val, OCT)
Serial.print(val, DEC)
Serial.print(val, HEX)
Serial.print(val, numeroDecimales)

## Slide 15: Objeto serial
Serial.println(val)
Serial.println(val, format)
Serial.write(val)
Serial.write(str)
Serial.write(buf, len)

## Slide 16: Objeto serial
Funciones
if(Serial)
available()
availableForWrite()
begin()
end()
find()
findUntil()
flush()
parseFloat()
parseInt()
peek()
print()
println()
read()
readBytes()
readBytesUntil()
readString()
readStringUntil()
setTimeout()
write()
serialEvent()

## Slide 17: Ejemplo Objeto serial
void setup() {
Serial.begin(9600); // open the serial port at 9600 bps:
}
void loop() {
Serial.print("NO FORMAT"); // prints a label
Serial.print("\t"); // prints a tab
Serial.print("DEC");
Serial.print("\t");
Serial.print("HEX");
Serial.print("\t");
Serial.print("OCT");
Serial.print("\t");
Serial.print("BIN");
Serial.println(); // carriage return after the last label
for (int x = 0; x < 16; x++) { // only part of the ASCII chart, change to suit
Serial.print(x); // print as an ASCII-encoded decimal - same as "DEC"
Serial.print("\t\t"); // prints two tabs to accomodate the label length
Serial.print(x, DEC); // print as an ASCII-encoded decimal
Serial.print("\t"); // prints a tab
Serial.print(x, HEX); // print as an ASCII-encoded hexadecimal
Serial.print("\t"); // prints a tab
Serial.print(x, OCT); // print as an ASCII-encoded octal
Serial.print("\t"); // prints a tab
Serial.println(x, BIN); // print as an ASCII-encoded binary
}
Serial.println(); // prints another carriage return
delay(20000); // delay 20000 milliseconds
}

## Slide 18: Ejemplo Objeto serial
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.write(64);
Serial.write(0x0D0A);
int bytesSent = Serial.write("hello");
delay(2000);
}

## Slide 19: Objeto string
String stringOne = "Hello String";
String stringOne = String('a’);
String stringTwo = String("This is a string");
String stringOne = String(stringTwo + " with more");
String stringOne = String(13);
String stringOne = String(45, HEX);
String stringOne = String(255, BIN);
String stringOne = String(5.698, 3);

## Slide 20: Ejemplo Objeto string
String trama="";
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
if(Serial.available()>0){
trama=trama + char(Serial.read());
Serial.println(trama);
}
}